Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Код ДК 021:2015 – 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з ремонту та проведення технічного обслуговування лабораторного обладнання)

(назва предмета закупівлі)

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2021-10-25-008095-b)

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо пропозицій предмета закупівлі:

1) поточний ремонт газового хроматографу з ПІД-детектуванням Bruker 430-GC, поточний ремонт газового хроматографу з ПІД-детектуванням Shimadzu GC 2010 Plus, поточний ремонт газового хроматографу з ПІД-детектуванням Shimadzu GC 2010 Pro, поточний ремонт газового хроматографу з ПІД-детектуванням Agilent 6850 Series II Network GC System, поточний ремонт газового хроматографу з ГХ-МС детектуванням Agilent 7890B GC System з масс-селективним детектором 5977В MSD, поточний ремонт газового хроматографу з ГХ-МС детектуванням Agilent 6890N Network GC System з масс-селективним детектором 5973 Network, поточний ремонт газового хроматографу з ГХ-МС детектуванням Shimadzu GC 2010 Plus з масс-селективним детектором GC-MS-QP2020, поточний ремонт рідинного хроматографа Agilent Technologies 1290 Infinity із TOF детектуванням Agilent Technologies 6550 iFunnel Q-TOF LC/MS, поточний ремонт приладу визначення елементного складу речовин рентген-флюоресцентного аналізатору Elvatech Elvax PRO, поточний ремонт приладу визначення елементного складу речовин масс-спектрометра ICP-MS PlasmaQuant MS Elite Analytik Jena, поточний ремонт приладу визначення елементного складу речовин іскровий спектрометр Foundry-Master Smart HITACHI, поточний ремонт ІЧ-фур’є спектросметру Thermo Scientific™ Nicolet™ iS™50 FTIR, поточний ремонт ІЧ-фур’є спектросметру Thermo Scientific™ Nicolet™ iS™ 10 FTIR, поточний ремонт ваг Redwag XA 60/220, поточний ремонт ваг Bosch SAE200, поточний ремонт ваг Axis BDU-600, сервісне технічне обслуговування рідинного хроматографа Agilent Technologies 1260 Infinity, сервісне технічне обслуговування рідинного хроматографа Agilent Technologies 1290 Infinity із TOF та CAD детектуванням Agilent Technologies 6550 iFunnel Q-TOF LC/MS.

(номенклатурна позиція предмета закупівлі)

| № п/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поточний ремонт газового хроматографу з ПІД-детектуванням Bruker 430-GC |
| 1.1 | Діагностика несправності | Відповідність | Сумісність з наявним обладнанням |
| 1.2 | Налаштування конфігурації хроматографа | Відповідність |  |
| 1.3 | Налаштування конфігурації програмного забезпечення | Відповідність |  |
| 1.4 | Перевірка налаштування автосамплера | Відповідність |  |
| 1.5 | Перевірка працездатності | Відповідність |  |
| 2 | Поточний ремонт газового хроматографу з ПІД-детектуванням Shimadzu GC2010Plus |
| 2.1 | Чистка інжектора | Відповідність | Сумісність з наявним обладнанням |
| 2.2 | Заміна лайнера та його ущільнюючого кільця | Відповідність |  |
| 2.3 | Заміна септи | Відповідність |  |
| 2.4 | Чистка детектора | Відповідність |  |
| 2.5 | Чистка ізолюючих шайб, перевірка стану сопла детектора | Відповідність |  |
| 2.6 | Кондиціонування приладу | Відповідність |  |
| 2.7 | Тестування метрологічних характеристик приладу на відповідність технічній специфікації виробника | Відповідність |  |
| 3 | Поточний ремонт газового хроматографу з ПІД-детектуванням Shimadzu GC2010Pro |
| 3.1 | Чистка інжектора | Відповідність | Сумісність з наявним обладнанням |
| 3.2 | Заміна лайнера та його ущільнюючого кільця | Відповідність |  |
| 3.3 | Заміна септи | Відповідність |  |
| 3.4 | Чистка детектора | Відповідність |  |
| 3.5 | Чистка ізолюючих шайб, перевірка стану сопла детектора | Відповідність |  |
| 3.6 | Кондиціонування приладу | Відповідність |  |
| 3.7 | Тестування метрологічних характеристик приладу на відповідність технічній специфікації виробника | Відповідність |  |
| 4 | Поточний ремонт газового хроматографу з ПІД-детектуванням Agilent 6850 Series II Network GC System |
| 4.1 | Чистка інжектора | Відповідність | Сумісність з наявним обладнанням |
| 4.2 | Заміна септи, лайнера, ущільнення лайнера | Відповідність |  |
| 4.3 | Заміна опорного диску лайнера | Відповідність |  |
| 4.4 | Заміна фільтру скидання проби | Відповідність |  |
| 4.5 | Чистка детектора | Відповідність |  |
| 4.6 | Заміна ізолюючих шайб | Відповідність |  |
| 4.7 | Заміна сопла детектора | Відповідність |  |
| 4.8 | Підрізання колонки, заміна ферул колонки | Відповідність |  |
| 4.9 | Кондиціонування приладу | Відповідність |  |
| 4.10 | Остаточна перевірка функціонування | Відповідність |  |
| 5 | Поточний ремонт газового хроматографу з ГХ-МС детектуванням Agilent 7890B GC System з масс-селективним детектором 5977В MSD |
| 5.1 | Очищення вентиляційних отворів хроматографа | Відповідність | Сумісність з наявним обладнанням |
| 5.2 | Заміна септи | Відповідність |  |
| 5.3 | Заміна лайнера | Відповідність |  |
| 5.4 | Заміна картриджа в каналі скидання проби | Відповідність |  |
| 5.5 | Очищення вентиляційних отворів детектора | Відповідність |  |
| 5.6 | Заміна масла форвакуумного насосу | Відповідність |  |
| 5.7 | Заміна фільтру форвакуумного насосу | Відповідність |  |
| 5.8 | Чищення іонного джерела | Відповідність |  |
| 5.9 | Кондиціонування приладу | Відповідність |  |
| 5.10 | Перевірка герметичності вакуумної системи | Відповідність |  |
| 5.11 | Проведення діагностичних тестів | Відповідність |  |
| 5.12 | Остаточна перевірка працездатності хромато-мас-спектрометра | Відповідність |  |
| 6 | Поточний ремонт газового хроматографу з ГХ-МС детектуванням Agilent 6890N Network GC System з масс-селективним детектором 5973 Network |
| 6.1 | Діагностика приладу | Відповідність | Сумісність з наявним обладнанням |
| 6.2 | Очищення вентиляційних отворів детектора MSD | Відповідність |  |
| 6.3 | Очищення модуля електроніки | Відповідність |  |
| 6.4 | Заміна системи охолодження модуля електроніки | Відповідність |  |
| 6.5 | Перевірка працездатності Agilent GCMS 6890/5973 | Відповідність |  |
| 7 | Поточний ремонт газового хроматографу з ГХ-МС детектуванням Shimadzu GC 2010 Plus з масс-селективним детектором GC-MS-QP2020 |
| 7.1 | Очищення вентиляційних отворів хроматографа | Відповідність | Сумісність з наявним обладнанням |
| 7.2 | Чищення іонного джерела | Відповідність |  |
| 7.3 | Кондиціонування | Відповідність |  |
| 7.4 | Перевірка герметичності вакуумної системи | Відповідність |  |
| 7.5 | Проведення діагностичних тестів | Відповідність |  |
| 7.6 | Остаточна перевірка працездатності хромато-масспектрометра | Відповідність |  |
| 7.7 | Тестування метрологічних характеристик приладу на відповідність технічній специфікації виробника | Відповідність |  |
| 8 | Поточний ремонт рідинного хроматографа Agilent Technologies 1290 Infinity із TOF детектуванням Agilent Technologies 6550 iFunnel Q-TOF LC/MS |
| 8.1 | Заміна програмного забезпечення для управління | Відповідність | Сумісність з наявним обладнанням |
| 8.2 | Налаштування програмного забезпечення для управління | Відповідність |  |
| 8.3 | Підключення мас-спектрометричного детектора Korona | Відповідність |  |
| 9 | Поточний ремонт приладу визначення елементного складу речовин рентген-флюоресцентного аналізатору Elvatech Elvax PRO |
| 9.1 | Загальна діагностика приладу | Відповідність | Сумісність з наявним обладнанням |
| 9.2 | Перевірка та налаштування низьковольтної напруги живлення | Відповідність |  |
| 9.3 | Перевірка та профілактика роз’ємів блоку живлення, материнської плати, плати керування обертальним столиком | Відповідність |  |
| 9.4 | Чищення внутрішніх порожнин приладу | Відповідність |  |
| 9.5 | Чищення та профілактичне обслуговування механізму обертального столику | Відповідність |  |
| 9.6 | Проведення заводського тестування «Scan Test» | Відповідність |  |
| 9.7 | Перевірка стабільності роботи приладу | Відповідність |  |
| 10 | Поточний ремонт приладу визначення елементного складу речовин масс-спектрометра ICP-MS PlasmaQuant MS Elite Analytik Jena |
| 10.1 | Перевірка та обслуговування форвакуумного насосу | Відповідність | Сумісність з наявним обладнанням |
| 10.2 | Перевірка коректності роботи Gate Valve, налаштування за потреби | Відповідність |  |
| 10.3 | Чистка конусів | Відповідність |  |
| 10.4 | Чистка лінз | Відповідність |  |
| 10.5 | Перевірка напруги детектора | Відповідність |  |
| 10.6 | Перевірка стану пальника, чистка за потреби | Відповідність |  |
| 10.7 | Перевірка стану трубок подачі зразка, заміна за потреби | Відповідність |  |
| 10.8 | Перевірка стану трубок підключення газів до камери розпилювання, заміна за потреби | Відповідність |  |
| 10.9 | Перевірка стану РЧ котушки, налаштування за потреби | Відповідність |  |
| 10.10 | Перевірка роботи розпилювача, чистка за потреби | Відповідність |  |
| 10.11 | Заміна ущільнюючих кілець камери розпилювання | Відповідність |  |
| 10.12 | Заміна охолоджуючої рідини | Відповідність |  |
| 10.13 | Чистка фільтра охолоджуючої рідини | Відповідність |  |
| 10.14 | Перевірка трубок підключення охолоджуючої рідини на витоки | Відповідність |  |
| 10.15 | Перевірка трубок підключення газів до приладу на витоки | Відповідність |  |
| 10.16 | Перевірка та чистка повітряних фільтрів приладу, заміна за потреби | Відповідність |  |
| 10.17 | Перевірка роботи запобіжних механізмів приладу | Відповідність |  |
| 10.18 | Перевірка роботи автосамплера | Відповідність |  |
| 10.19 | Перевірка роботи генератора водню | Відповідність |  |
| 10.20 | Загальна перевірка роботи приладу | Відповідність |  |
| 11 | Поточний ремонт приладу визначення елементного складу речовин іскровий спектрометр Foundry-Master Smart HITACHI |
| 11.1 | Візуальний огляд приладу | Відповідність | Сумісність з наявним обладнанням |
| 11.2 | Перевірка герметичності газових ліній | Відповідність |  |
| 11.3 | Чистка стенду зразка | Відповідність |  |
| 11.4 | Розбирання приладу та візуальна перевірка внутрішніх блоків на пошкодження | Відповідність |  |
| 11.5 | Чистка внутрішніх блоків приладу | Відповідність |  |
| 11.6 | Заміна оптичних лінз за потреби | Відповідність |  |
| 11.7 | Заміна фільтрів | Відповідність |  |
| 11.8 | Перевірка коректності потоків аргону, налаштування за потреби | Відповідність |  |
| 11.9 | Перевірка напруги блока живлення приладу | Відповідність |  |
| 11.10 | Тестування роботи приладу сервісним ПЗ | Відповідність |  |
| 11.11 | Створення резервної копії програмного забезпечення | Відповідність |  |
| 11.12 | Перевірка налаштувань оптичної системи сервісним ПЗ, налаштування за потреби | Відповідність |  |
| 11.13 | Рекалібровка приладу | Відповідність |  |
| 11.14 | Перевірка відтворюваності результатів вимірювання | Відповідність |  |
| 12 | Поточний ремонт ІЧ-фур’є спектросметру Thermo Scientific™ Nicolet™ iS™50 FTIR |
| 12.1 | Перевірка стану дисиканта | Відповідність | Сумісність з наявним обладнанням |
| 12.2 | Заміна дисиканта за портреби | Відповідність |  |
| 12.3 | Чистка відділення зразка | Відповідність |  |
| 12.4 | Перевірка вихідної напруги блока живлення | Відповідність |  |
| 12.5 | Перевірка кабелів підключення приладу до ПК | Відповідність |  |
| 12.6 | Вимірювання стандартного зразка | Відповідність |  |
| 12.7 | Оцінка спектру стандартного зразка | Відповідність |  |
| 13 | Поточний ремонт ІЧ-фур’є спектросметру Thermo Scientific™ Nicolet™ iS™ 10 FTIR |
| 13.1 | Перевірка стану дисиканта | Відповідність | Сумісність з наявним обладнанням |
| 13.2 | Заміна дисиканта за портреби | Відповідність |  |
| 13.3 | Чистка відділення зразка | Відповідність |  |
| 13.4 | Перевірка вихідної напруги блока живлення | Відповідність |  |
| 13.5 | Перевірка кабелів підключення приладу до ПК | Відповідність |  |
| 13.6 | Вимірювання стандартного зразка | Відповідність |  |
| 13.7 | Оцінка спектру стандартного зразка | Відповідність |  |
| 14 | Поточний ремонт ваг Redwag XA 60/220 |
| 14.1 | Діагностика приладу | Відповідність | Сумісність з наявним обладнанням |
| 14.2 | Перевірка цілісності зважувального механізму | Відповідність |  |
| 14.3 | Діагностика блоку живлення | Відповідність |  |
| 14.4 | Очищення внутрішніх порожнин приладу | Відповідність |  |
| 14.5 | Перевірка та налаштування лінійності показів | Відповідність |  |
| 15 | Поточний ремонт ваг Bosch SAE200 |
| 15.1 | Розбирання вагів | Відповідність | Сумісність з наявним обладнанням |
| 15.2 | Налаштування механізму внутрішньої калібровки вагів | Відповідність |  |
| 15.3 | Збирання вагів | Відповідність |  |
| 16 | Поточний ремонт ваг Axis BDU-600 |
| 16.1 | Розбирання вагів | Відповідність | Сумісність з наявним обладнанням |
| 16.2 | Змащування рухомих частин вагів | Відповідність |  |
| 16.3 | Налаштування механізму внутрішньої калібровки вагів | Відповідність |  |
| 16.4 | Збирання вагів | Відповідність |  |
| 17 | Сервісне технічне обслуговування рідинного хроматографа Agilent Technologies 1260 Infinity |
| 17.1 | Діагностичний огляд та зовнішнє очищення дегазатора | Відповідність | Сумісність з наявним обладнанням |
| 17.2 | Перевірка герметичності з’єднань | Відповідність |  |
| 17.3 | Промивка вхідного та вихідного клапанів насоса | Відповідність |  |
| 17.4 | Промивка з’єднувальних капілярів автосамплера | Відповідність |  |
| 17.5 | Очищення зовнішньої поверхні автосамплера | Відповідність |  |
| 17.6 | Очищення зовнішньої поверхні термостата колонок | Відповідність |  |
| 17.7 | Очищення зовнішньої поверхні детектора | Відповідність |  |
| 17.8 | Перевірка працездатності модуля | Відповідність |  |
| 17.9 | Тестування метрологічних характеристик приладу на відповідність технічній специфікації виробника | Відповідність |  |
| 18 | Cервісне технічне обслуговування рідинного хроматографа Agilent Technologies 1290 Infinity із TOF та CAD детектуванням Agilent Technologies 6550 iFunnel Q-TOF LC/MS |
| 18.1 | Проведення чистки джерела іонів | Відповідність | Сумісність з наявним обладнанням |
| 18.2 | Проведення чистки резистивного капіляра | Відповідність |  |
| 18.3 | Чистка голки розпилювача проби та каналів осушення газу | Відповідність |  |
| 18.4 | Механічна чистка захисних екранів капіляра | Відповідність |  |
| 18.5 | Демонтаж елементів іонної оптики (octopole, lens 1, lens 2, fragmentor) | Відповідність |  |
| 18.6 | Механічна і ультразвукова очистка елементів іонної оптики | Відповідність |  |
| 18.7 | Збір елементів іонної оптики | Відповідність |  |
| 18.8 | Діагностика форваккумного насоса першого ступеня створення вакууму, оновлення рівня масла в робочій камері | Відповідність |  |
| 18.9 | Налаштування приладу з допомогою розширеної процедури Autotune | Відповідність |  |
| 18.10 | Перевірка чутливості масс-спектрометра | Відповідність |  |

Обґрунтування

розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості

предмета закупівлі

Код ДК 021:2015 – 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з ремонту та проведення технічного обслуговування лабораторного обладнання)

(назва предмета закупівлі)

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2021-10-25-008095-b)

(заповнює відділ закупівель та супроводження договірної роботи)

566000,00 грн

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

| № п/п | Розмір бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обґрунтування розміру очікуваної вартості |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 566000,00 грн | 566000,00 грн | Визначення очікуваної вартості проводилось на підставі даних ринку методом порівняння ринкових цін шляхом аналізу торгів в системі прозоро згідно п. 2 «Способи отримання інформації про ціну товарів та послуг», розділу 3 «Методи визначення очікуваної вартості», наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275. |