Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Код ДК 021:2015 33690000-3 Лікарські засоби різні

(Реактиви для проведення молекулярно-генетичних досліджень)

(назва предмета закупівлі)

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2024-02-08-013431-a)

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі та їх обґрунтування щодо позиції/позицій предмета закупівлі:

1. Набір реактивів для виділення ДНК в автоматичному режимі Prepfiler Express Forensic або еквівалент – 250 шт.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Технологія виділення ДНК на основі магнітних частинок. Набір повністю готовий до використання та підходить для більшості стандартних об'єктів, таких як кров, плями людських рідин, букальний епітелій, тканини та інші. В комплекті з набором поставляються спеціальні картриджі з фольгою, з лізуючим буфером, магнітними частинками. Набір має бути сумісний з системою для автоматичного виділення нуклеїнових кислот Automate Express. Підтвердження про те, що запропонований набір є валідованим у відповідності до міжнародних визнаних стандартів DAB / SWGDAM (надати копію валідаційного сертифіката) | Кількість реакцій не менше 52 | Для забезпечення проведення виділення ДНК згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

2. Набір реактивів для виділення ДНК в автоматичному режимі PrepFiler Express ВТА або еквівалент – 250 шт.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Технологія виділення ДНК на основі магнітних частинок. Набір повністю готовий до використання та спеціально розроблений для складних об'єктів, таких як кістки, зуби і адгезивні матеріали, в тому числі липка стрічка і недопалки сигарет. Набір має бути сумісний з системою для автоматичного виділення нуклеїнових кислот Automate Express. В комплекті з набором поставляються спеціальні картриджі з фольгою, з лізуючим буфером BTA, магнітними частинками, протеіназою К. Підтвердження про те, що запропонований набір є валідованим у відповідності до міжнародних визнаних стандартів DAB / SWGDAM (надати копію валідаційного сертифіката). | Кількість реакцій не менше 52 | Для забезпечення проведення виділення ДНК згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

3. Набір реагента Протеїназа К/Proteinase K Powder (≥30 U/mg) або еквівалент – 12 уп.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Реагент для видалення білкових домішок та інактивації нуклеаз при виділенні ДНК. | Упаковка не менше 100 мг. Анктивніст ферменту ≥ 30 од/мг. | Для забезпечення проведення виділення ДНК згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

4. Набір для генетичної ідентифікації людини Investigator Argus X-12 QS Kit (100) або еквівалент – 30 шт.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Набір призначений для генотипування криміналістичних зразків, зразків для генетичної бази даних та зразків для встановлення батьківства. Набір призначений для проведення мультиплексної ПЛР Набір має бути адаптованим під 5-ти барвникову систему аналізу продуктів ПЛР за допомогою генетичних аналізаторів Applied Biosystems серії 31хх, 3500 та SeqStudio. Набір для досліджень ДНК людини по не менше ніж 12-ти специфічних генетичних локусах, які знаходяться в X-хромосомі. Набір обов'язково повинен містити наступні локуси: DXS10103, DXS8378, DXS10101, DXS10134, DXS10074, DXS7132, DXS10135, DXS7423, DXS10146, DXS10079, HPRTB, DXS10148. Можлива наявність додаткових локусів. Набір повинен містити реакційну суміш, суміш праймерів і флуорисцентних зондів, алельний ледер, контрольну ДНК. Набір має бути валідованим для застосування у криміналістичних лабораторіях у відповідності до міжнародних визнаних стандартів SWGDAM (надати копію валідаційного сертифіката). | Кількість реакцій не менше 100 | Для забезпечення проведення полімеразної ланцюгової реакції згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

5. Набір для визначення кількості ДНК людини по двох мішенях Quantifiler HP DNA Quantification Kit або еквівалент – 200 шт.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Набір призначений для ампліфікації і кількісної оцінки ДНК людини, а також ступеня її деградації в криміналістичних зразках. Набір повинен містити реакційну суміш для ампліфікації, стандарт людської ДНК, суміш праймерів і флуорісцентних зондів. Для аналізу використовуються коротка і довга аутосомні мультикопійні мішені. Можливість оцінки рівня деградації аналізованої ДНК. Підтвердження про те, що запропонований набір є валідованим у відповідності до міжнародних визнаних стандартів SWGDAM (надати копію валідаційного сертифіката). Набір має бути валідованим для застосування з системою ПЛР у режимі реального часу Applied Biosystems. | Кількість реакцій не менше 200. Мінімальна детектована концентрація ДНК в зразку не бiльше 5 пг / мкл. | Для забезпечення проведення полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

6. Полімер POP-4 Polymer for 3500 Genetic Analyzers або еквівалент – 100 шт.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Полімер призначений для фрагментного аналізу за допомогою генетичного аналізатора Applied Biosystems серії 3500. Реагент повністю готовий до використання. | Мінімальна кількість проб не менше 960. | Для забезпечення проведення капілярного електрофорезу згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

7. Реагент дитіотреітол / Dithiothreitol  (DTT) або еквівалент – 50 уп.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Реактив – відновлювач дисульфідних зв’язків для лізису клітин. Хімічна формула C4H10O2S2 | Упаковка не менше 1 гр. | Для забезпечення проведення виділення ДНК згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

8. Набір для генетичної ідентифікації людини PowerPlex Y23 System або еквівалент – 50 шт.

| № з/п | Технічні (якісні) характеристики предмета закупівлі | Параметри технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі | Обґрунтування технічних (якісних) характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Набір призначений для генотипування криміналістичних зразків, зразків для генетичної бази даних та зразків для встановлення батьківства. Набір повинен мати можливість проведення мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції та аналізу продуктів ПЛР по 5-ти барвниках за допомогою генетичних аналізаторів Applied Biosystems серії 31хх, 3500 та SeqStudio. Набір має бути адаптованим під 5-ти барвникову систему аналізу продуктів ПЛР за допомогою генетичних аналізаторів Applied Biosystems серії 31хх та 3500. Набір призначений для дослідження ДНК людини по 16-ти генетичних локусах специфічних для чоловічої статі, які знаходяться в Y-хромосомі. Набір обов'язково повинен містити наступні локуси: DYS389I; DYS389II, DYS448, DYS19, DYS391, DYS438, DYS437, DYS635, DYS390, DYS439, DYS392, DYS393, DYS458, DYS385, DYS456 та Y-GATA-H4. Можлива наявність додаткових локусів. Набір містить реакційну суміш, суміш праймерів і флуорисцентних зондів, алельний ледер, контрольну ДНК. Набір має бути валідованим для застосування у криміналістичних лабораторіях у відповідності до міжнародних визнаних стандартів SWGDAM (надати копію валідаційного сертифіката). | Кількість реакцій не менше 200 | Для забезпечення проведення полімеразної ланцюгової реакції згідно «Методики проведення молекулярно-генетичних досліджень» (реєстраційний код 9.5.01) |

Обґрунтування

розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості

предмета закупівлі

Код ДК 021:2015 33690000-3 Лікарські засоби різні

(Реактиви для проведення молекулярно-генетичних досліджень)

(назва предмета закупівлі)

(номер / ідентифікатор закупівлі UA-2024-02-08-013431-a)

60 623 502,62 грн

(загальна очікувана вартість предмета закупівлі)

1. Набір реактивів для виділення ДНК в автоматичному режимі Prepfiler Express Forensic або еквівалент – 250 шт., очікувана вартість предмета закупівлі –                 5 941 890,00  грн;

2. Набір реактивів для виділення ДНК в автоматичному режимі PrepFiler Express ВТА або еквівалент – 250 шт., очікувана вартість предмета закупівлі –                         6 173 392,50  грн;

3. Набір реагента Протеїназа К /Proteinase K Powder (≥30 U/mg) або еквівалент – 12 уп., очікувана вартість предмета закупівлі – 158 181,12 грн;

4. Набір для генетичної ідентифікації людини  Investigator Argus X-12 QS Kit (100) або еквівалент – 30 шт., очікувана вартість предмета закупівлі – 4 567 824,00 грн;

5. Набір для визначення кількості ДНК людини по двох мішенях Quantifiler HP DNA Quantification Kit або еквівалент – 200 шт., очікувана вартість предмета закупівлі – 20 372 202,00 грн;

6. Полімер POP-4 Polymer for 3500 Genetic Analyzers або еквівалент – 100 шт., очікувана вартість предмета закупівлі – 3 392 280,00 грн;

7. Реагент дитіотреітол / Dithiothreitol  (DTT) або еквівалент – 50 уп., очікувана вартість предмета закупівлі – 288 181,50 грн;

8. Набір для генетичної ідентифікації людини PowerPlex Y23 System або еквівалент – 50 шт., очікувана вартість предмета закупівлі – 19 729 551,50 грн.

| № з/п | Розмір бюджетного призначення | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обґрунтування розміру очікуваної вартості |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2, 5-8 | 55 897 497,50 | 55 897 497,50 | 1-2,5-8. Очікувана вартість визначалася згідно пункту 2 розділу 3 «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020. |
| 3, 4 | 4 726 005,12 | 4 726 005,12 | 3,4. Очікувана вартість визначалася згідно п.п. 2 п.1 розділу 3 «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020. |